- SPECYFIKACJA dla Systemu Horyzontu w Hali Filmowej

Szyna ślizgowa do jednej kurtyny dookólna

system szynowy 			TRUMPF

długość całkowita szyny: 		ok.62 m

mocowanie 				do ściany + sufitu

zestaw powinien zawierać wszystkie niezbędne łączniki, elementy mocujące, zwrotnice, wózki do powieszenia kurtyny oraz tory parkingowe

Kurtyna

Specyfikacje materiału: 			TELEVISION CS

Material: 				100% Trevira CS,

kolor: 					greenbox,

Szerokość brytu: 			500 cm,

waga: 					200 g/m².

Trudnopalny, odporność ogniowa: 	DIN 4102 B1 i EN 13501-1.

Rozmiar:				70,00 m szer. (marszczenie: 0%) ;5,56 m wys.

Wykończenie: 				szwy pionowe

Góra: 					5 cm taśma tapicerska, oczka co 20 cm

Boki: 					wąski obręb

Dół: 					10 cm obręb, taśma ołowiana 200 g/m

Kurtyna

Specyfikacje materiału: 			Molton sceniczny R55

Materiał: 				czysta bawełna,

kolor: 					czarny głęboki,

Szerokość brytu: 			300 cm,

waga: 					325g/m².

Trudnopalny, odporność ogniowa: 	EN 13501-1.

Rozmiar				70,00 m szer. (marszczenie: 0%):5,56 m wys.

Wykończenie: 				szwy pionowe

Góra: 					5 cm taśma tapicerska, oczka co 20 cm

Boki: 					wąski obręb

Dół: 					10 cm obręb, taśma ołowiana 200 g/m

Szyna prosta

system szynowy 			TRUMPF 95

długość całkowita szyny: 		12 m

szyna ślizgowa do jednej kurtyny

mocowanie 				do sufitu

zestaw powinien zawierać wszystkie niezbędne łączniki, elementy mocujące, zwrotnice, wózki do powieszenia kurtyny oraz tory parkingowe

Kurtyna

Specyfikacje materiału: 			TELEVISION CS

Materiał: 				100% Trevira CS,

kolor: 					greenbox,

Szerokość brytu: 			500 cm,

waga: 					200 g/m².

Trudnopalny, odporność ogniowa:	DIN 4102 B1 i EN 13501-1.

Rozmiar:				11,90 m szer. (marszczenie: 0%) ;5,56 m wys.

Wykończenie: 				szwy pionowe

Góra: 					5 cm taśma tapicerska, oczka co 20 cm

Boki: 					wąski obręb

Dół: 					10 cm obręb, taśma ołowiana 200 g/m

Kurtyna

Specyfikacje materiału: 			TELEVISION CS

Materiał: 				100% Trevira CS

kolor: 					greenbox,

Szerokość brytu:: 			500 cm,

waga: 					200 g/m².

Trudnopalny, odporność ogniowa: 	DIN 4102 B1 i EN 13501-1.

Rozmiar:				7,00 m szer. (marszczenie: 0%) ;15,00 m wys.

Wykończenie: 				szwy pionowe

Góra: 					5 cm taśma tapicerska, oczka co 20 cm

Boki: 					wąski obręb

Dół: 					10 cm obręb, taśma ołowiana 200 g/m

- Horyzont do Starego Atelier

System linowy  w kształcie litery L, szyna bez lin długość całkowita szyny: 32,975 m do jednej kurtyna szyna ślizgowa mocowanie do ściany

Kurtyna 1                                                                 30,00 m szer. Bez marszczeń.  4,00 m wys.

materiał: TELEVISION CS Materiał: 100% Trevira CS, kolor: greenbox, Szerokość: 500cm,waga: 200 g/m². Trudnopalny, odporność ogniowa: DIN 4102 B1 i EN 13501-1.

Wykonczenie: szwy poziome

Gora: 5 cm tasma tapicerska, oczka co 20 cm

Boki: wąski obręb

Doł: 10 cm obręb, taśma ołowiana 200 g/m

Kurtyna 2                                                            32,00 m szer. Bez marszczeń.  4,00 m wys.

materiał: Materiał molton sceniczny R 55. Czysta bawełna, kolor: czarny głęboki, Szerokość: 300 cm, waga: 325g/m². Trudnopalny, odporność ogniowa: EN 13501-1.