OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Embedder i deembedder sygnałów audio

Wymagania ogólne:

- urządzenia oraz elementy wyposażenia muszą być produktami nowymi

-wymagana jest oryginalna instrukcja obsługi w języku angielskim,

-oprogramowanie dostarczone na płycie DVD/CD lub dostępne w sieci

-wymagana jest minimum 12-miesięczna gwarancja dostawcy na oferowany sprzęt

-wymagane jest dostarczenie razem z urządzeniami półki/uchwytów umożliwiających montaż urządzeń w szafie rack 19”

#### Embedder sygnału audio – 1 szt.

#### Embedder powinien posiadać następujące cechy:

#### Wejścia SDI Video

1 x SD, HD or 6G-SDI. 1 x ALT SDI na wypadek zaniku sygnału na wejściu głównym.

#### Wyjście SDI Video

1 x SDI Video z zaembeddowanym dźwiękiem.

#### Wejścia Analog Audio

4 kanały wejściowe symetrycznego analogowego sygnału audio na złączach standard ¼“ jack

#### Wejścia sygnału cyfrowego Digital Audio

8 kanałów symetrycznego cyfrowego sygnału audio AES/EBU na złączach standard ¼“ jack.

#### Multi Rate Support

Automatyczne rozpoznawanie sygnałów wejściowych  SD, HD lub 6G-SDI.

#### Konfiguracja i Update

Poprzez złącze USB za pomocą dołączonej aplikacji, Mac OS X™ oraz Windows™

#### Reclocking (odświeżanie sygnału zegarowego)

Tak

### Obsługiwane standardy video

#### SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

#### HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

#### 2K

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p
2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF

#### Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30

#### 4K

4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p

#### Zgodność z normami SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE424M-B, SMPTE 425M, SMPTE ST-2036, SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656 , ITU-R BT.601

#### SDI Video Sampling

4:2:2, 4:4:4

#### SDI Audio Sampling

48 kHz  24 bit.

#### Przestrzeń koloru SDI

YUV, RGB

### Zgodne systemy operacyjne

macOS 10.12 Sierra, 
macOS 10.13 High Sierra lub wyżej,

Windows 8.1 or Windows 10.

### Kontrola ustawień

Mini przełączniki lub USB software.

#### Zasilanie

W zestawie sieciowy zasilacz +12V  z wtyczkami uniwersalnymi dla wszystkich krajów.

#### Pobór mocy

Nie więcej niż 8.5 W

#### Zakres napięcia zasilającego

12V - 31V DC

Przykład: Blackmagicdesign Audio to SDI 4K mini konwerter

#### Deembedder sygnału audio – 1 szt.

#### Deembedder powinien posiadać następujące cechy:

#### Wejścia SDI Video

1 x SD, HD or 6G-SDI. 1 x ALT SDI na wypadek zaniku sygnału na wejściu głównym.

#### Wyjście SDI Video

1 x SDI Video Loop Output.

#### Wyjścia Analog Audio

4 kanały wyjściowe symetrycznego analogowego sygnału audio na złączach standard ¼“ jack

#### Wyjścia sygnału cyfrowego Digital Audio

8 kanałów symetrycznego cyfrowego sygnału audio AES/EBU na złączach standard ¼“ jack.

#### Multi Rate Support

Automatyczne rozpoznawanie sygnałów wejściowych  SD, HD lub 6G-SDI.

#### Konfiguracja i Update

Poprzez złącze USB za pomocą dołączonej aplikacji, Mac OS X™ oraz Windows™

#### Reclocking (odświeżanie sygnału zegarowego)

Tak

### Obsługiwane standardy video

#### SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

#### HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

#### 2K

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p
2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF

#### Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30

#### 4K

4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p

#### Zgodność z normami SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE424M-B, SMPTE 425M, SMPTE ST-2036, SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656 , ITU-R BT.601

#### SDI Video Sampling

4:2:2, 4:4:4

#### SDI Audio Sampling

48 kHz  24 bit.

#### Przestrzeń koloru SDI

YUV, RGB

### Zgodne systemy operacyjne

macOS 10.12 Sierra, 
macOS 10.13 High Sierra lub wyżej,

Windows 8.1 or Windows 10.

### Kontrola ustawień

Mini przełączniki lub USB software.

#### Zasilanie

W zestawie sieciowy zasilacz +12V  z wtyczkami uniwersalnymi dla wszystkich krajów.

#### Pobór mocy

Nie więcej niż 5.6 W

#### Zakres napięcia zasilającego

12V - 31V DC

Przykład: Blackmagicdesign SDI  to Audio  4K mini konwerter

- Urządzenie wideo kluczujące do compositingu w czasie rzeczywistym w formatach SD,  HD i UHD

A.1. Wymagania ogólne

- ilość 1 szt

- urządzenia oraz elementy wyposażenia muszą być produktami nowymi

-wymagana jest oryginalna instrukcja obsługi w języku angielskim,

-oprogramowanie dostarczone na płycie DVD/CD lub dostępne w sieci

-wymagana jest minimum 12-miesięczna gwarancja dostawcy na oferowany sprzęt

A.2.  Wymagania szczegółowe

- zaawansowany procesor do compositingu w czasie rzeczywistym, przeznaczony do kodowania wideo na żywo z grafiką

- montaż w systemie Rack nie więcej niż 3U

- zasilanie napięciem 110-240V 50Hz

- wejścia wideo, tła i klucza - SDI (270mb, 1,5G/3G/6G/12G ) na złączach BNC

- wyjścia  wideo SDI (z regener. zegara SD, HD, Ultra HD) na złączach BNC

- wejście/wyjście referencyjne (Tri-Sync lub Black Burst ) na złączu BNC

- złącze Ethernet 10/100Mb/s  umożliwiające bezpośrednie połączenie z panelem kontrolnym

- obsługa standardu SD 625i50 PAL, 525i59.94 NTSC

- obsługa standardu HD 720p50, 720p59.94, 720p60,1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50,1080p59.94, 1080p60,1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30,1080i50, 1080i59.94, 1080i60

- obsługa standardu UHD 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60

- próbkowanie wideo co najmniej 4:2:2 10bit

- color Space REC601, REC709

- SDI zgodne z: SMPTE 259, SMPTE 292, SMPTE 424, SMPTE 2081, SMPTE 2082

- zarządzanie urządzeniem poprzez zewnętrzny panel połączony za pomocą kabla Ethernet RJ45

- panel zewnętrzny wyposażony w  co najmniej 8-calowy kolorowy wyświetlacz. Zintegrowany pojemnościowy ekran dotykowy z elementami sterującymi na ekranie dla ustawień i menu nawigacyjnego.

- Panel wyposażony w złącza: minimum 2 x USB 2.0

- złącze Ethernet (10/100Mb/s 2szt  umożliwiające połączenie z siecią lan, i kontrolę jednostki głównej

- złącze RS-422

- zasilanie 110-240V

- Profesjonalny konwerter standardów  urządzeń AV ze złączami 12G-SDI, HDMI ,XLR i HiFi i niskim opóźnieniem

A.1. Wymagania ogólne

- ilość 5 szt

- urządzenia oraz elementy wyposażenia muszą być produktami

nowymi

-wymagana jest oryginalna instrukcja obsługi w języku angielskim,

z niezbędnym oprogramowaniem na nośniku CD/DVD ,innym

nośniku elektronicznym lub dostępne w sieci

-wymagana jest minimum 12-miesięczna gwarancja dostawcy na

oferowany sprzęt

- zasilanie z sieci energetycznej 110-240V 50Hz, max pobierana moc 50W

możliwy montaż w systemie Rack

- oprogramowanie musi współpracować z z Win 8,1 lub10 oraz Mac Os

A.2.  Wymagania szczegółowe

- konwersja w górę, w dół, krzyżowa ,standardy dla wszystkich formatów do 2160 p60

- konwersja współczynnika proporcji w czasie rzeczywistym

- Przetwarzanie wideo w czasie rzeczywistym

- Konwersja formatu w czasie rzeczywistym, konwersja w dół, konwersja krzyżowa i konwersja standardów SD / HD / Ultra HD

- Konwersja przestrzeni kolorów

- wzorce testowe SMPTE 75% Bars, pasy kolorowe 75%, siatka konwergencji; multiburst; czarny z wybieralnymi tonami dźwiękowymi

- możliwość przechwycenia klatki wideo do pamięci nieulotnej z bieżącego sygnału wejściowego lub z bufora zamrożonej ramki

- urządzenie musi posiadać wyświetlacz LCD wskazujący bieżące parametry, oraz umożliwiać poruszanie się po menu

- możliwość przełączania połączeń SDI pomiędzy standardową rozdzielczością, wysoką rozdzielczością i Ultra HD, 270 Mb/s, 1,5 Gb/s HD-SDI i 2K SDI, 3G HD, 6G i 12G Ultra HD

- Embedded Audio do 16 kanałów,sygnały SDI mogą zawierać do szesnastu kanałów mono (lub 8 par stereo) 20 kHz lub 24-bit 48 kHz

- Timecode z możliwością zachowania lub wygenerowanie nowego

- wejście SDI A BNC 10-bit SD, HD, 2K, 3G , 6G and 12G Ultra HD auto przełączanie

- wejście SDI B BNC 10-bit SD, HD, 2K, 3G HD , 6G and 12G Ultra HD auto przełączanie  Możliwe do zastosowania jako drugie wejście lub podwójne wejście dla 4: 2: 2 3G lub 6G Ultra H

- SDI Video Loop (A i B)z regeneracją zegara , 10-bit SD, HD, 2K, 3G HD, 6G and 12G Ultra HD auto przełączanie

- wyjście SDI 1x BNC A 10-bit SD, HD, 2K, 3G HD , 6G and 12G Ultra HD auto przełączanie

- wyjście SDI 1x BNC B 10-bit SD, HD, 2K, 3G HD , 6G and 12G Ultra HD auto przełączanie,możliwe do zastosowania jako wyjście z podwójnym wyjściem dla 4: 2: 2 3G lub 6G Ultra HD

- wejście HDMI typu A, YUV lub RGB, auto przełączanie

- HDMI Loop

- wyjście HDMI typu A, YUV lub RGB do wyboru przez użytkownika

- Analogowe wejścia audio 2x XLR (współdzielone z wejściami AES / EBU),2x RCA

- wejścia timecode wsparcie dla VITC / ATC

- wyjście timecode wsparcie dla VITC / ATC

- wejście referencyjne 1x BNC - Black Burst w SD

- wyjście referencyjne 1x BNC - wewnętrzny generator referencyjny zapewniający wyjście synchronizacji typu blackburst

- Interfejsy komputerowe: 1 x port USB typu C do aktualizacji oprogramowania, 1 x Gigabit Ethernet RJ45 do zdalnego sterowania i konfiguracji

- obsługiwane standardy wideo:

- Standardy wideo SDI przełączane 525 NTSC, 625 PAL, 720HD, 1080HD, 2K i Ultra HD 3840 x 2160

- SD 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

- HD SDI 1,5G 720p50, 720p59.94, 720p60,1080p23.98,1080p24,1080p25,1080p29.97, 1080p30, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30,1080i50, 1080i59.94, 1080i60

- HD SDI 3G 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

- 2K wideo 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p,2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF

- UHD wideo 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60

- zgodność SDI SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 425M

- obsługa metadanych VITC / ATC, SMPTE 12M, obsługa indeksowania wideo, w tym WSS, RP186 i AFD, SMPTE 2016. Obsługa napisów kodowanych do konwersji do 608 i 708, SMPTE 334M

- audio sampling standardowa częstotliwość próbkowania w telewizji 48 kHz i 24-bit HD, 20-bit SD

- wideo sampling 4:2:2 10bit

- przestrzeń kolorów REC 601, REC 709

Np: Blackmagic Teranex AV

- Automatyczny przełącznik sygnałów SDI 12G 
wraz z zewnętrznym panelem sterującym

Ilość – 1szt.  + 1 szt.

A.1 Założenia ogólne

Wszystkie  urządzenia  i  oprogramowanie  wchodzące  w  skład  krosownicy

muszą  być fabrycznie nowe.

Gwarancja minimum 12 miesięcy

A.2 Specyfikacja techniczna:

- Uchwyty do  zamocowania w racku 19”

- Przełącznik powinien zapewniać możliwość routowania sygnałów  SDI 
w rozdzielczościach SD, HD i UHD na tej samej matrycy w tym samym czasie.

- Rodzaj sygnału powinien być automatycznie rozpoznawany.

- Wielkość matrycy co najmniej 40 x 40

- Wybór relacji powinien być możliwy poprzez naciskanie przycisków i obrotowy kontroler.

- Możliwość  pracy  z różnymi  sygnałami  synchronizacji (BlackBurst  „trilevel”);

- Możliwość updatu poprzez port USB

#### Wejścia video sygnałów SDI	Co najmniej 40 x 10-bit SD-SDI, HD-SDI i 12G-SDI.

#### Wyjścia video sygnałów SDI	Co najmniej 40 x 10-bit SD-SDI, HD-SDI i 12G-SDI.

#### Przepływność sygnałów SDI	270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G.

#### SDI Reclocking			Na wszystkich wyjściach SDI.

#### Wejście sygnału odniesienia	Tri-Sync lub Black Burst.

#### Wyjście sygnału odniesienia	Przelotowe z wejścia Reference z samoterminacją

#### Podłączenie panela sterującego	Ethernet.

#### Złącze portu szeregowego 	DB-9 RS-422 dla zdalnej konfiguracji  matrycy przełącznika

#### Przedni panel 	Co najmniej 40 przycisków wyboru relacji,. obrotowy kontroler i 6 przycisków do nawigacji na  wyświetlaczu LCD.

#### Sterowanie przełączaniem		Poprzez przedni panel lub RJ45 Ethernet.

#### Standardy Video SD 		525i59.94 NTSC, 625i50PAL

#### Standardy Video HD 	720p50, 720p59.94, 720p60,1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

#### Standardy Video 2K 	2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p
2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF

#### Standardy Video Ultra HD	2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60

#### Standardy Video 4K 	4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p, 4K DCI 29.97p, 4K DCI 30p, 4K DCI 50p, 4K DCI 59.94p, 4K DCI 60p

#### Zgodność ze standardami	SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M Level A and B, SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1, SMPTE 2082-10, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601

#### Schemat próbkowania
 SDI Video				4:2:2 i 4:4:4

#### Próbkowanie sygnałów SDI Audio	Standard telewizyjny   48kHz and 24-bit.

#### Dokładność próbkowania 
SDI w kolorze			Nie gorzej niż 10-bit 4:2:2 i 4:4:4

#### Przestrzeń kolorów SDI		YUV or RGB

#### Wspieranie  metadanych SDI 	Identyfikacja danych jak dla standardu SMPTE 352M

#### Zewnętrzny pakiet sterowania 	W zestawie powinno być dostępne oprogramowanie dla systemów Windows™ i Mac OS X™..Powinno być także zawarte  SDK oraz  protokół sterujący.

#### Sterowanie

#### z poziomu oprogramowania 	Powinno być dostępne bezpłatne oprogramowanie dla systemów Windows™ i Mac OS X™.

#### Upgrade

#### oprogramowania wewnętrznego	Za pomocą dostarczonego oprogramowania

### Wspierane

### systemy operacyjne 	macOS 10.12 Sierra, 
macOS 10.13 High Sierra or later,

Windows 8.1 or Windows 10.

#### Wyświetlacz	Wbudowany nie mniej niż 5“ LCD do wyświetlania parametrów i pozycji menu.

### Zasilacz				Redundantne zasilacze 2 x 90W - 240V AC

#### Zabezpieczenie

#### przed zanikiem zasilania	W wypadku awarii zasilania schemat połączeń automatycznie przywracany po ponownym włączeniu.

### Zajętość

### przestrzeni instalacyjnej		Nie więcej niż 2 U. Mniej niż  6”na głębokość

#### Praca w zakresie temperatur:	Nie mniej niż 0° to 40° C (32° to 104° F)

#### Zewnętrzny panel sterujący – szt.1

#### Kompatybilny z wyżej opisanym przełącznikiem panel z możliwością konfiguracji co najmniej 15 przycisków oraz pokrętłem szybkiego wyboru źródeł i destynacji sygnału i wyświetlaczem LCD.

#### Posiadać powinien co najmniej 30 fizycznych przycisków, łącznie z przyciskami wyboru źródła i destynacji oraz warstw.

#### Powinien posiadać porty Ethernet (przelotowe – wejście i wyjście do komunikacji z matrycą przełączającą sygnały, z możliwością zasilania panelu przez ten port z przełącznika.

#### Powinien posiadać port USB do konfiguracji i upgradu oprogramowania.

#### Powinien posiadać możliwość lokalnego zasilania  przy użyciu zewnętrznego, dostarczonego w komplecie zasilacza 12V

- Profesjonalne urządzenie rejestrująco-odtwarzające 2 kanały wideo 4K/HD na  dyski HDD/SSD , do montażu w systemie 3RU-RACK 19”

A.1. Wymagania ogólne

- ilość 4 szt

- urządzenia oraz elementy wyposażenia muszą być produktami nowymi

-wymagana jest oryginalna instrukcja obsługi w języku angielskim, oprogramowanie dostarczone na nośniku CD/DVD lub dostępne w sieci

-wymagana jest minimum 24-miesięczna gwarancja dostawcy na oferowany sprzęt

A.2.  Wymagania szczegółowe

- urządzenie zasilane napięciem 110-240V, max pobierana moc 100W, zasilacz redundantny

- waga urządzenia nie może przekraczać 6 kg z uchwytami montażowymi do systemu RACK

- Każde urządzenie zawiera 2 niezależne rejestratory (2 kanały)

W każdym urządzeniu 2 wyświetlacze dotykowe

- (Touchscreen 7.1”,1920x1200, 16:9,

- Color standard : Rec.709 HDTV ,

- Look up table (LUT) support : 3D LUT (.cube file format) ,

- rodzaj matrycy SuperAtom IPS  (capacitive touch),

- Kalibracja do Rec.709 z opcjonalnym modułem  X-Rite

- Fabrycznie kalibracja do Rec.709

Na wyświetlaczu dostępne funkcje:

- Luma waveform, RGB parade,  Vectorscope,  Vectorscope, zoom ,

Obsługiwane kodeki i liczba klatek na sekundę (nagrywanie i odtwarzanie):

- Raw to ProRes / DNxHR :

Raw wsparcie dla kamer (Sony FS5/FS7/FS700, Canon C300MKII, C500)

Kodeki : Apple ProRes HQ, 422, LT , AVID DNxHR HQX. HQ, SQ, LB

Liczba klatek na sekundę:

4K DCI / 4K UHD; 24/25/30B

2K / 1080p; 24/SF24/25/SF25/30/SF30

- Video do ProRes / DNxHR :

Kodeki:  Apple ProRes HQ, 422, LT,  AVID DNxHR HQX. HQ, SQ, LB

Liczba klatek na sekundę:

4K DCI / 4K UHD; 		24/25/30  ,

2K / 1080p;			24/SF24/25/SF25/30/SF30/50/60/100/120

1080i; 			50/60i

720p; 			50/60p

Obsługa HDR

Wspierane formaty : Sony SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2, Arri Log C, Panasonic Vlog, JVC JLog, Red LogFilm

Wspierany Gamut :

Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3. cine, Canon Cinema / BT2020 / DCI P3 / DCI P3+, 
Panasonic V Gamut,  Arri Alexa Wide Gamut

Video input/loop out :

1x HDMI (1.4b) na kanał

1x 4K-SDI 12G/6G lub HD-SDI 3G/1.5G na kanał (nieskompresowany sygnał, pełne 10-bit i  8-bit 422)

Video output (play out) :

1x HDMI (1.4b) na kanał ,

1x 4K-SDI 12G/6G lub HD-SDI 3G/1.5G na kanał (nieskompresowany sygnał, pełne10-bit i  8bit 422 )

Audio in/out (48kHz PCM audio) :

HDMI-2 or 8ch 24-bit, w zależności od typu kamery

SDI-12ch 48kHz 24-bit ,

Analog audio:

2x XLR in & 2 x XLR out na tylnym panelu na kanał zapisu,

poziom liniowy lub mikrofonowy z zasilaniem  phantom 48V

Maksymalna rozdzielczość sygnału audio:

24-bit, 48kHz ,

Opóźnienie sygnału audio:

regulowane-  +1 to 99 frames

TIMECODE :

HDMI-  embedowany timecode z kamery lub urządzenia wideo

SDI- embedowany timecode z kamery lub urządzenia wideo

LTC In -LTC loop back  na złączach BNC dla każdego kanału

Złącza (dla każdego kanału):

GenLock In

GenLock loop back

złącze RS422 (kontrola urządzenia)

Ethernet RJ45, USB (tylko do serwisu),

na panelu przednim po 1 gnieździe słuchawkowym na kanał,

specyfikacja zapisu na dyskach HDD/SSD:

Dwa kanały umożliwiające zapis w trybach:

- Record 4K master with HD proxies.

- Record both ProRes & DnxHR versions,

- niezależny zapis dwukanałowy

- kontynuacja zapisu

Pojedynczy kanał zapisu 4K /HD przełącza się automatycznie na sąsiedni po zapełnieniu dysku

Inne funkcje

- Pre-roll record,

- Custom timelapse

- Meta data tagging

2x złącze typu SATA na dyski 2,5”

w  zestawie obudowy umożliwiające montaż dysków HDD/SSD w urządzeniu

np: ATOMOS SHOGUN STUDIO