- Urządzenie generujące, analizująco-pomiarowe IP,HD,4K/UHD+HDR

A.1. Wymagania ogólne

- ilość 1 szt

- urządzenia oraz elementy wyposażenia muszą być produktami

nowymi

-wymagana jest oryginalna instrukcja obsługi w języku angielskim,

oprogramowanie dostarczone na nośniku CD/DVD

-wymagana jest minimum 24-miesięczna gwarancja dostawcy na

oferowany sprzęt

A.2.  Wymagania szczegółowe

- urządzenie zasilane napięciem 110-240V, max pobierana moc 150W

- waga urządzenia nie może przekraczać 3 kg

- wejście SDI HD/3G/6G/12G BNC x3

- wejście SDI HD/3G/6G/12G Eye BNC x1

- wejście Network  RJ45 (10/100/100 base-t) zarządzanie

- złącze USB x2

- wyjście SDI  HD/3G/6G/12G BNC x1

- wejście Reference BNC x1

- wyjście Reference BNC x1

- złącze HDMI wyjście z urządzenia na monitor zewnętrzny 1920x1080, 4:4:4 RGB typu A

- złącze SFP+ umożliwiające analizowanie IP/SDI  wideo ruchu sieciowego x2

- złącze typu DB26  IO exsnsion umożliwiające podłączenie stereo audio out, LTC, 8GPI 1/0, 4 AES 1/0

- urządzenie musi obsługiwać formaty (generowanie, analiza, monitorowanie) : IP SMPTE 2022-6, HD-SDI 12G/6G/3G

- urządzenie musi umożliwić pomiar sygnału HD-SDI 12G/6G/3G:

- HDR waveform monitor

- HDR vectoroskope,

- HDR heat-map,

- pomiar oka w czasie rzeczywistym

- Jitter analiza,

- Waveform

- Wektoroskop,

- Wyświetlanie analizowanego obrazu,

- przesuwanie i powiększanie pikseli

- synchronizacja z sygnałem odniesienia

- analiza przebiegów czasowych

- audio monitoring,

- widok danych SDI.

- Urządzenie musi posiadać generator sygnału min.20 testów, HDR

- urządzenie musi mieć możliwość montażu w szafie Rack 19''

- monitor zewnętrzny 2 szt min 23” o parametrach nie gorszych niż:

1.rozdzielczość natywna 1920x1080 (16:9)

2.matryca typ IPS 23”  matowa

3.odświeżanie 60Hz

4.jasność  minimum 250cd/m2

5.kontrast minimum1000:1

6.kat widzenia minimum178°/178°

7.szybkość matrycy nie więcej niż 5ms

8.wejścia HDMI, DVI-D

9.monitor zasilany napięciem 110-240V, max pobierana moc 60W

  - urządzenie musi posiadać wewnętrzny głośnik

  - uchwyty montażowe do szafy typu RACK 19”

np. PHABRIX  QX12G

- Przenośne przyrządy umożliwiające monitorowanie sygnału

A.Przenośne urządzenie umożliwiające monitorowanie sygnału 3G/HD/SD z zaawansowaną analizą warstwy fizycznej (Eye & Jitter)

A.1. Wymagania ogólne

-ilość 1 szt

-urządzenia oraz elementy wyposażenia muszą być produktami fabrycznie nowymi

-wymagana jest oryginalna instrukcja obsługi w języku angielskim, oprogramowanie na   nośniku CD/DVD,

-wymagana jest minimum 24-miesięczna gwarancja dostawcy na oferowany sprzęt

A.2.  Wymagania szczegółowe

- urządzenie musie zapewniać możliwość sterowania,zarządzania przez sieć Ethernet

- urządzenie musi posiadać zintegrowane zasilanie wewnętrzne bateryjne, jak również zewnętrzne poprzez zasilacz

- waga urządzenia nie może przekraczać 1kg

- minimalna wielkość wyświetlacza TFT 95 x 54 mm (16:9), (480 x 272 pixel auto scaling)

- wejście 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI BNC x1

- wejście Genlock  (Bi/Tri/SDI)  BNC x 1

- wyjście 3G-SDI,HD-SDI, SD-SDI BNC x1

- wejście AES 75 Ohm BNC x 1

- wyjście AES 75 Ohm BNC x 1

- wyjście słuchawkowe 3,5mm line out x 1

- złącze Ethernet  RJ45

- złącze USB

- pamięć wewnętrzna min. 1GB

- urządzenie musi posiadać wewnętrzny głośnik 0,5W

- sygnał testowy video min.32 testy w tym pełna klatka 10bit

- definiowane przez użytkownika  DPX,YUV,TGA,BMP

- możliwość pomiaru oka z częstotliwością  3Gbps, 1.485Gbps, 270 Mbps

- możliwość pomiaru jitter (czas, wyrównanie)

- urządzenie musi posiadać generator sygnałów, Waveform, Vectoroskope, Picture display with cursors , Picture zoom, audio meters, audio status,  rejestrowanie parametrów Eay & Jitter

- generatorowane/monitorowane audio 48kHz 20-bit(SD-SDI) , 24bit (HD-SDI)

- 16 kanałów  embedded audio

- minimum 17 tonów ustalonych

- możliwość zmiany poziomów audio od 0 do -100dB / 1dB steps

- możliwość odwrócenia fazy audio

- urządzenie musi posiadać silikonowe / gumowe etui ochronne

np. PHABRIX SxE

B. Urządzenie pomiarowe (multimetr cyfrowy)

B.1. Wymagania ogólne

- ilość 1 szt

- urządzenia oraz elementy wyposażenia muszą być produktami

nowymi

-wymagana jest oryginalna instrukcja obsługi w języku angielskim,

-wymagana jest minimum 24-miesięczna gwarancja dostawcy na

oferowany sprzęt

B.2.  Wymagania szczegółowe

- pomiar napięcia DC  0,1m...600m/6/60/600V dokładność pomiaru 0,5%

- pomiar napięcia  AC 0,1m...600m/6/60/600V dokładność pomiaru 1%

- pomiar prądu DC  1m...6/10A (20A przez 30 sek. ) dokładność pomiaru 1%

- pomiar prądu  AC 1m...6/10A (20A przez 30 sek. ) dokładność pomiaru 1,5%

- pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (True RMS)

- pomiar rezystancji 0,1...600/6k/60k/600k/6M/40MΩ dokładność pomiaru 0,9%

- pomiar częstotliwości 0,01...99,99/999,9/9,999k/50kHz  dokładność 0,1%

- test diody

- test ciągłości obwodu (akustyczny)

- wyświetlacz LCD min. 3,75 cyfry (6000)

- zasilanie bateryjne

- w zestawie przewody pomiarowe

- waga z baterią nie większa niż 600g

- zgodność z normą  EN61010 600V CAT III

Np: FLUKE FLK-115

C. Konwerter HD SDI do PAL composite

C.1  Wymagania ogólne

- ilość 6 szt

- urządzenia oraz elementy wyposażenia muszą być produktami

nowymi

-wymagana jest oryginalna instrukcja obsługi w języku angielskim,

-wymagana jest minimum 24-miesięczna gwarancja dostawcy na

oferowany sprzęt

C.2.  Wymagania szczegółowe

SDI Video Inputs

1 x SD, HD / 3G-SDI

1 x ALT SDI przełączane automatycznie w wypadku zaniku sygnału na wejściu głównym.

SDI Video Outputs

1 x SDI Loop Output.

SDI Rates

270Mb, 1.5G, 3G.

Analog Video Outputs

NTSC, PAL, S-Video and component SD/HD from 3G-SDI input.

Analog Audio Outputs

2 kanały symetrycznego analogowego audio na złączach standard 1/4 inch jack.

Digital Audio Outputs

2 kanały symetrycznego AES/EBU audio.

Multi Rate Support

Auto detekcja SD, HD lub3G-SDI.

Update i konfiguracja

Poprzez złącze USB

Reclocking

B. Monitor kontrolny w rozdzielczości Ultra HD  z wejściem 12G-SDI

B.1. Ilość – 1 szt.

B.2. Wymagania ogólne

- urządzenia muszą być przystosowane do współpracy z siecią energetyczną o   parametrach:

110-230VAC +/-10% 50Hz; max pobór mocy 30W

- urządzenia oraz elementy wyposażenia muszą być produktami fabrycznie nowymi;

- wymagana jest oryginalna instrukcja obsługi w języku angielskim

- wymagana jest minimum 12-miesięczna gwarancja dostawcy na oferowany sprzęt

B.3. Wymagania szczegółowe

-matryca min. 15,6” TFT

-możliwość montażu w systemie rack

-rozdzielczość minimum  3840x2160

-kontrast co najmniej 1000:1

-szybkość matrycy nie więcej niż 25ms

-głębia koloru nie gorzej niż 16.7 miliona

-urządzenie musi być kompatybilne ze wszystkimi formatami SD, HD i Ultra HD do

2160p60

-wejście SDI x 2  automatycznie przełączane SD, HD, 3G, 6G i 12G-SDI, z regeneracją

zegara na wyjściu video

-wyjście wideo SDI x1

-wejście optyczne wideo ( złącze światłowodowe  przez port SFP)

-złącze ethernet RJ45

-złącze 9 pinowe typu D umożliwiające podłączenie sygnalizacji (tally)

-złącze USB

Np: SmartView 4K Blackmagic