Zadanie 1

Cyfrowy system łączności interkomowej bezprzewodowej

- Stacja bazowa 2 kanałowa

- Praca w nielicencjonowanym paśmie 2,4 GHz lub 1,8 GHz

- Dopuszcza się podłączenie do matrycy interkomowej za pomocą czterodrutu analogowego lub cyfrowego łącza AES67

- Obsługa minimum 4 przenośnych stacji bezprzewodowych (beltpack) w systemie full-duplex.

- Słuchawki jednouszne z mikrofonem

- Minimum 2 niezależne relacje interkomowe

- Akumulator przenośnych stacji bezprzewodowych ma umożliwiać pracę przez co najmniej 6 godzin.

- Zestaw ma zwierać minimum 2 przenośne stacje bezprzewodowe (tzw. beltpack)

Zadanie 2

Zakup profesjonalnego systemu bezprzewodowej fonii zwrotnej (odsłuchu bezprzewodowego)

o parametrach identycznych lub lepszych niż niżej podane.

- Nadajnik systemu fonii zwrotnej					2 szt.

• typ odbiornika								stereofoniczny stacjonarny

• zakres częstotliwości transmisyjnych: 					470 ÷ 630 MHz

• zakres zmian częstotliwości transmisyjnej:  				> 40 MHz

• skok przestrajania częstotliwości transmisyjnej:			25 kHz

• moc wyjściowa w.cz.: 							30 mW

• pasmo przenoszenia m.cz.:						25 ÷ 15 000 Hz

• zniekształcenia nieliniowe:						< 1 %

• maksymalne napięcie wejściowe:					≥ 18 dBu

• zakres zmian czułości wejściowej:					≥ 40 dB

• tryb przełączania czułości wejściowej:					skokowo, skok  ≤ 6 dB

• typ złączy sygnału wejściowego:					XLR, sygnał symetryczny

• wyświetlacz ze wskazaniem częstotliwości transmisyjnej,  		TAK, posiada

poziomu wysterowania audio, czułości wejściowej nadajnika

• sygnalizacja stanów alarmowych zmianą koloru wyświetlacza, 		TAK, posiada

stany alarmowe: przesterowanie toru audio, wyłączenie

transmisji radiowej (RF MUTE)

• port podczerwieni do synchronizacji z odbiornikiem 			TAK, posiada

częstotliwości transmisyjnej, rodzaju transmisji stereo/mono

• port ethernet do komputerowego sterowania i kontroli pracy systemu	TAK, posiada

• rodzaj obudowy:				metalowa, montowalna w panel 1U, 19”

• wyposażenie:								uchwyt montażowy rak 19”, zasilacz

Model odniesienia				Sennheiser SR 300 IEM G3

2. Odbiornik miniaturowy ze słuchawkami				4 szt.

• typ odbiornika			stereofoniczny z potencjometrem do regulacji

poziomu sygnału wyjściowego

• system odbioru 					różnicowy

• zakres częstotliwości transmisyjnych: 					UHF zgodny z nadajnikiem

• zakres zmian częstotliwości transmisyjnej:  				> 40 MHz

• skok przestrajania częstotliwości transmisyjnej:			25 kHz

• czułość wejściowa dla 52 dB sygnał/szum:				≤ 3 μV

• moc wyjściowa m.cz.: 							2 x 100 mW/ 32 Ω

• pasmo przenoszenia m.cz.:						25 ÷ 15 000 Hz

• wyświetlacz ze wskazaniem częstotliwości transmisyjnej,		TAK, posiada

poziomu wysterowania audio, stanu naładowania ogniw zasilających

• skanowanie pasma z wyszukiwaniem niezakłóconych 			TAK, posiada

częstotliwości transmisyjnych

• port podczerwieni do synchronizacji z nadajnikiem 			TAK, posiada

częstotliwości transmisyjnej, rodzaju transmisji stereo/mono

• zasilanie:								2 ogniwa AA

• czas pracy z 1 kompletem ogniw:  					≥ 5 h

• rodzaj obudowy:							metalowa

• maksymalne wymiary zewnętrzne:					90 x 65 x 25 mm

• maksymalna masa z ogniwami zasilającymi:				< 200 g

Model odniesienia				Sennheiser EK 300 IEM G3

3. Koncentrator sygnałów antenowych			1 szt.

• typ koncentratora							aktywny, dla 1 ÷ 4 nadajników

• zakres częstotliwości transmisyjnych: 					UHF, zgodny z nadajnikami

• ilość wejść sygnałowych w.cz.						4

• ilość wyjść sygnałowych w.cz.		1

• wzmocnienie/tłumienie sygnału:					0 dB (± 1 dB)

• typ złączy:               							BNC

• rodzaj obudowy:				metalowa, montowalna w panel 1U, 19”

• wyposażenie:								zasilacz, uchwyt montażowy rak 19”

Model odniesienia				Sennheiser AC 3 + NT 3-1

4. Antena nadawcza							1 szt.

• zakres częstotliwości transmisyjnych: 					UHF, zgodny z nadajnikami

• charakterystyka kierunkowości:					kierunkowa

• kąt promieniowania poziomego:					100º

• zysk:									4 dB

• typ złącza:               							BNC

Model odniesienia				Sennheiser A 2003 UHF

5. System słuchawkowy do fonii  zwrotnej z fonowodem

- rurka akustyczna elastyczna ze skręconym  modułem rozciągliwym

- wkładki douszne co najmniej 2 sztuki w różnym rozmiarze

- odbiornik z uchwytem na dowolne ucho (lewe lub prawe)

- kabel połączeniowy skręcony rozciągliwy co najmniej 2szt.